## Slide 1: Android端末におけるWi-Fi/3G間のシームレスハンドオーバの提案と実装
名城大学大学院理
工学研究科 情報工学専攻
渡邊研究室
113430029福山 陽祐

## Slide 2: 研究背景
高機能携帯端末（スマートフォン）の普及
  Android端末
  iPhone など
通信インフラの発展
  無線LAN(Wi-Fi)環境の普及
    無料ホットスポットの増加
  携帯電話網（3Gネットワーク）の環境整備

## Slide 3: スマートフォンの特徴（通信面）
無線LAN(Wi-Fi)と携帯電話網(3Ｇネットワーク)の 両方が使える
  Wi-Fi
    電波の届く範囲が狭い(数十m程度)
    高速な通信が可能
  3Gネットワーク
    全国で使用可能（電波が常に届いている）
    大容量データ通信には向かない（速度が遅い）
周囲の状況に応じてネットワークを切り替えたい

## Slide 4: ネットワーク切り替え時の課題
IPアドレスが変わる
  通信が継続できない
切り替え時の通信断絶時間とパケットロス
  切り替え時に一時的に通信できなくなる
  パケットロスの発生
通信断絶を減らす工夫が必要
移動透過技術により解決可能
移動透過技術：IPアドレスが変わっても
通信を継続できるようにする技術
例）Mobile IP , Mobile PPC など

## Slide 5: 目的
Android端末をターゲットに3GとWi-Fi間を シームレスにハンドオーバする
  切り替えても通信を継続させる
  通信断絶をなくしパケットロスの発生をなくす
Android端末の選択理由
  急速に普及している
  OSのソースコードが公開されている
  改造や手を加えやすい

## Slide 6: 解決すべき課題
課題1 ：ネットワーク切り替えによるIPアドレスの変化
課題2 ：Android端末の切り替え時の通信断絶時間
  Wi-Fiから3Gへ切り替える際に通信断絶が起きる
課題2がシームレスハンドオーバの一番の障害

## Slide 7: 課題1 ネットワーク切り替えによるIPアドレスの変化
解決策 ： 移動透過技術を適応する
移動透過技術 ： ＮＴＭobileを使用(独自技術)
  選択理由
    エンドエンドで移動透過性を実現できる
    あらゆる移動パターンに対応できる
      IPv4，IPv6間や混在環境など
    Android端末での動作を確認している

## Slide 8: NTMobileの通信手法
端末は，実IPアドレスと仮想IPアドレスを持つ
  実IPアドレス ： インターフェースに割り当てられるアドレス
  仮想IPアドレス ： DCから割り当てられる一意のアドレス
アプリケーション間は，仮想IPアドレスで通信をする
実IPアドレスでカプセル化して相手に送る
アプリケーションは仮想IPアドレスで通信するため， 実IPアドレスの変化の影響を受けない

## Slide 9: 課題2 Android端末の切り替え時の通信断絶時間
Android端末の切り替え時の通信断絶時間
  Wi-Fi接続時には3Gの接続が切断される
  Wi-Fiが切断してから3Gの再接続処理が実行される
    接続完了まで時間がかかる(約5～6秒程度)

## Slide 10: 課題2 Android端末の切り替え時の通信断絶時間
解決案：Wi-Fi接続時でも3Gの接続状態を維持する
  3Gインターフェースの準備期間がなくなる
3Gがずっと使える状態になる

## Slide 11: 課題2 Android端末の切り替え時の通信断絶時間
方法： OSを改造して，Wi-Fi接続時でも3Gを切断させないようにする．
Android OSのソースコードを解析
通信状態の管理やインターフェース
の切り替えを行っている箇所を調査
カスタム OSを作成
ConnectivityServiceを改造

## Slide 12: ハンドオーバ手法の方針
一方のインターフェースで通信中にもう一方のインターフェースの準備を済ませておく
  NTMobileでは，ネットワーク切り替え時にトンネル再構築が必要
  トンネル通信と再構築処理のメッセージを別々のインターフェースで行う必要がある

## Slide 13: マルチホーム接続の問題
同じ通信相手に同時に複数のインターフェースから経路を分けてパケットを送信することができない
  最初に中継されるルータ（デフォルトゲートウェイ）がルーティングテーブルに一つしか設定できない

## Slide 14: マルチホーム接続の問題
解決案 ： iproute2を使用
  ルーティングテーブルを複数用意する
    IF1を出口とするもの
    IF2を出口とするもの
  ルーティングテーブルの参照ルールを設定することで， 経路を分けることができる

## Slide 15: ハンドオーバ手法（3GからWi-Fi）
MN
3G
Wi-Fi
CN
AP兼DHCPサーバ
DC
トンネル通信
トンネル通信
AP探索
接続処理+DHCPシーケンス
トンネル再構築処理（NTMobile)
定期的に実行
Wi-Fi ON
Wi-Fi
接続完了
ハンドオーバ決定

## Slide 16: ハンドオーバ手法（Wi-Fiから3G）
電波強度＜閾値α
MN
3G
Wi-Fi
CN
DC
トンネル通信
トンネル通信
トンネル再構築処理（NTMobile)
Wi-Fi切断
電波強度の測定
AP兼DHCPサーバ
ハンドオーバ決定

## Slide 17: 実装方法
アプリケーション層
Ｈａｎｄｏｖｅｒ Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｒ
Android
Runtime
アプリケーション
フレームワーク層
ライブラリ層
NTMデーモン
NTMobile
Kernel Module
Linux Kernel
提案方式をAndroid端末に実装
  実装端末 : Nexus One(Google社販売，HTC設計)
  Androidバージョン : Android2.3.7(カスタムOS使用)
NTMobile
NTMデーモンによりネゴシエーションを行う．
カーネルモジュールによりカプセル化処理を行う
課題1の解決

## Slide 18: 実装方法
提案方式をAndroid端末に実装
  実装端末 : Nexus One(Google社販売，HTC設計)
  Androidバージョン : Android2.3.7(カスタムOS使用)
アプリケーション層
Ｈａｎｄｏｖｅｒ Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｒ
Android
Runtime
アプリケーション
フレームワーク層
ライブラリ層
NTMデーモン
NTMobile
Kernel Module
Linux Kernel
ここを改造することにより
Wi-Fiと3Ｇを同時に
接続状態にしておける
OSソースをダウンロードし，
カスタムOSを作成し，
Nexus One に実装
課題2の解決
改造方法

## Slide 19: 実装方法
提案方式をAndroid端末に実装
  実装端末 : Nexus One(Google社販売，HTC設計)
  Androidバージョン : Android2.3.7(カスタムOS使用)
アプリケーション層
Ｈａｎｄｏｖｅｒ Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｒ
Android
Runtime
アプリケーション
フレームワーク層
ライブラリ層
NTMデーモン
NTMobile
Kernel Module
Linux Kernel
メイン実装

## Slide 20: Handover Direction Manager

## Slide 21: 動作確認 ： 実験環境
実ネットワークで実験
MN : Nexus One
  OSバージョン ： Android 2.3.7
  3Gネットワーク仕様 ： b-mobile SIM(データ通信専用)
  HDMで任意のタイミングでハンドオーバ指示を出せるように実装
CN / DC : グローバルネットワークに配置

## Slide 22: 動作確認 ： 結果
ハンドオーバー時のパケットロスの測定
  測定ツール： iperf
  1470バイトのUDPパケットを20秒間送信
  総パケット数: 220パケット
  20秒間の測定中にハンドオーバ指示を一回出す
 | パケットロス数
3G → Wi-Fi | 0 / 220
Wi-Fi → 3G | 0 / 220
通信中にインターフェースを切り替えてもパケットロスを
発生させることなくハンドオーバができることを確認

## Slide 23: まとめ
3GとWi-Fi間のシームレスハンドオーバの提案
  ターゲット ： Android端末
  方法
    OSを改造して，3GとWi-Fiを同時にネットワークに接続し，通信断絶時間をなくす
    ＩＰアドレスの変化はNTMobileによって解決
  実装と動作確認
    通信断絶時間とパケットロスともに発生しないことを確認
今後
  他の移動透過技術への適応を検討
  電波強度以外の指標導入を検討

## Slide 25: 参考文献
NTMobile関連
鈴木秀和, 上醉尾一真, 水谷智大, 西尾拓也, 内藤克浩 , 渡邊晃
NTMobileにおける通信接続性の確立手法と実装
情報処理学会論文誌, 2013, 54, 367-379
内藤克浩, 上醉尾一真, 西尾拓也, 水谷智大, 鈴木秀和, 渡邊晃, 森香津夫 ,
小林英雄
NTMobileにおける端末アドレスの移動管理と実装,
情報処理学会論文誌,2013, 54, 380-393
上醉尾一真, 鈴木秀和 , 内藤克浩
NTMobileのAndroid端末への実装と評価
モバイルコンピューティングとユビキタス通信 研究報告，
Vol.2012-MBL-62，No.19，pp.1-8，May.2012．

## Slide 27: ハンドオーバ手法（3GからWi-Fi) ルール適応版
27
MN
3G
Wi-Fi
CN
AP兼DHCPサーバ
DC
トンネル通信
トンネル通信
ＡＰ探索
接続処理+DHCPシーケンス
トンネル再構築処理（NTMobile)
定期的に実行
Wi-Fi ON
Wi-Fi
接続完了
ハンドオーバ決定
カプセル化パケット→3G
その他のパケット→Wi-Fi
全てのパケット→Wi-Fi

## Slide 28: ハンドオーバ手法（Wi-Fiから3G) ルール適応版
電波強度＜閾値α
MN
3G
Wi-Fi
CN
DC
トンネル通信
トンネル通信
トンネル再構築処理（NTMobile)
Wi-Fi切断
電波強度の測定
AP兼DHCPサーバ
ハンドオーバ決定
カプセル化パケット→Wi-Fi
その他のパケット→3G
全てのパケット→3G