## Slide 1: TLIFESにおける省電力化を目的とした 位置測位手法の提案と実装
名城大学大学院 理工学研究科
渡邊研究室
113430007 加藤 大智

## Slide 2: はじめに
子どもたちを狙った事件の増加
高齢者の孤独死や徘徊行動の増加
見守りに対する関心が高まっている
TLIFES（Total LIFE Support system）を提案
  スマートフォンのセンサ類から情報を収集・解析
  ユーザの見守りや生活支援を行うシステム

## Slide 3: TLIFESの概要
高齢者
＜病院・介護施設＞
保護者・家族・友人・ご近所さん
障がい者
＜職場＞
＜外出先＞
＜自宅＞
医療従事者
若い女性
＜外出先＞
＜自宅＞
＜自治体他＞
警備・安全管理者
GPS衛星
自動車
蓄積
照合
過去の履歴
サーバ
社会的還元
子ども
要介護者
見守られる側
見守る側
健康情報
健康機器
運転情報
位置情報
ＧＰＳ
加速度センサ
地磁気センサ
大画面
ＧＵＩ
行動情報
『スマートフォン』
共有
解析
安全・安心への活用
『モバイルネットワーク』
閲覧
検出
警報
収集
安心な街づくり
事故軽減
・見守り
・ライフログ
・地域コミュニティの活性化
消費電力が大きいセンサを利用
課題
稼働時間の短さ

## Slide 4: GPSを利用するにあたっての課題
GPSを効率的に
運用する必要がある
ユーザが移動していない場合でも位置測位を行う
衛星の電波が届きにくい場所でも位置測位を行う
更新間隔が長いと
移動経路が分からない
GPSを起動し続けると
バッテリが1日持たない
省電力を実現するためGPSを10分に一度起動
要求
100ｍ～250mの間隔で位置情報を取得したい
100ｍ

## Slide 5: 既存技術 センシングモバイルにおける個人特化された省電力機構
特徴
  予めデータベースに蓄積した電測情報を元に位置測位できるかを判定
  位置測位できる場所でのみGPSを起動する
参考：
・米田(立命館大学)，他：センシングモバイルにおける個人特化された省電力機構，研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション（HCI），Vol. 2012-HCI-150，No. 19，pp. 1–6 (2012)．
ユーザの過去の行動を元に
次にどの場所に移動しようとしているかを推測
過去に位置測位が成功した履歴がないか確認
過去に
位置測位が失敗
Wi-Fiで
電測情報を収集
GPS起動
Wi-Fiで電測情報を収集
加速度から移動中と判定
加速度から
移動中・停滞中を判定
ユーザ(スマートフォン)の位置
ユーザが移動すると推測した場所
アクセスポイントの電波到達範囲
過去に
位置測位が成功
アクセスポイント
Notes: 段階的なセンサデバイスの切り替えによるライフログセンシングのための省電力機構

## Slide 6: 既存技術の問題点
参考：
・米田(立命館大学)，他：センシングモバイルにおける個人特化された省電力機構，研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション（HCI），Vol. 2012-HCI-150，No. 19，pp. 1–6 (2012)．
電測情報を予めデータベースに蓄積しておく必要がある
初めて訪れる場所やデータ数が少ない場所では利用できない
位置測位できる場所に停滞している場合
GPSを毎回更新してしまうため、省電力化が行われない

## Slide 7: 提案方式
特徴
  ユーザの停滞を検出し、停滞中は位置測位を行わない
  位置測位ができない状態を検出し位置測位を中止する
スマートフォン保持判定
Wi-Fiによる
移動・停滞判定
屋内・屋外判定
位置情報による移動・停滞判定
加速度を取得してユーザがスマートフォンを放置していないかを検出
周囲のアクセスポイントの情報を利用してユーザの停滞を検出
GPS衛星からの電波状況が悪い場合はGPSを即座に終了
取得した位置情報からユーザの停滞を検出

## Slide 8: 処理手順（周囲にアクセスポイントがある場合）
スマートフォン保持判定
Wi-Fiによる
移動停滞判定
位置測位を行わない
屋内・屋外判定
GPS終了
位置情報取得完了
（GPS終了）
Timer
位置情報取得開始
（GPS起動）
持っていない
持っている
停滞中
移動中
屋内
屋外

## Slide 9: スマートフォンの保持判定
加速度の変化をチェック
  変化がない場合は放置中と
  判定し位置測位を行わない
  変化がある場合Wi-Fiによる
  移動停滞判定を行う
スマートフォン保持判定
Wi-Fiによる
移動停滞判定
位置測位を行わない
屋内・屋外判定
GPS終了
位置情報取得完了
（GPS終了）
Timer
位置情報取得開始
（GPS起動）
持っていない
持っている
停滞中
移動中
屋内
屋外

## Slide 10: Wi-Fiによる移動・停滞判定
BSSID検索で周囲のアクセスポイントのMACアドレスを取得しユーザが移動していないかを確認
Wi-Fiで周囲のBSSIDを検索
MACアドレス
・00-1C-C0-7F-66-2D
・00-8C-B0-56-67-2F
記憶領域
MACアドレス
・00-1C-C0-7F-66-2D
・00-8C-B0-56-67-2F
MACアドレスを
比較
MACアドレス
一致
停滞中と判定
アクセスポイントの
電波到達範囲
ユーザの位置
停滞範囲
一定時間後
Wi-FiでBSSIDを検索
位置測位を
行わない
MACアドレス
00-1C-C0-7F-66-2D
MACアドレス
00-8C-B0-56-67-2F
MACアドレス
・85-7C-C0-7F-B6-2D
・48-0C-E0-86-67-2F
・00-8C-B0-56-67-2F
MACアドレス
00-1C-C0-7F-66-2D
アクセスポイント
MACアドレス
00-1C-C0-7F-66-2D
Notes: 段階的なセンサデバイスの切り替えによるライフログセンシングのための省電力機構

## Slide 11: Wi-Fiによる移動・停滞判定
MACアドレス
・85-7C-C0-7F-B6-2D
・48-0C-E0-86-67-2F
BSSID検索で周囲のアクセスポイントのMACアドレスを取得しユーザが移動していないかを確認
記憶領域
MACアドレス
・00-1C-C0-7F-66-2D
・00-8C-B0-56-67-2F
一定時間後
Wi-FiでBSSIDを検索
MACアドレスを
比較
MACアドレス
一致せず
移動中と判定
MACアドレスを
上書き
GPS起動
MACアドレス
・85-7C-C0-7F-B6-2D
・48-0C-E0-86-67-2F
MACアドレス
85-7C-C0-7F-B6-2D
MACアドレス
48-0C-E0-86-67-2F
アクセスポイントの
電波到達範囲
ユーザの位置
停滞範囲
アクセスポイント
Notes: 段階的なセンサデバイスの切り替えによるライフログセンシングのための省電力機構

## Slide 12: 屋内・屋外判定
GPS受信機の情報を取得
  捕捉しているGPS 衛星数を元に屋内・屋外判定を行う
  信号対雑音比（SNR）が低いものは位置測位に利用できないため除外する
Chart: SNRが10db以上の捕捉衛星数
屋外
屋内
捕捉衛星数が
4基未満
GPSを終了
屋内と判定
捕捉衛星数が
4基以上
位置測位を継続
屋外と判定

## Slide 13: 処理手順（周囲にアクセスポイントがない場合）
周囲にアクセス
ポイントがない場合
位置情報による
移動停滞判定
Wi-Fiによる移動停滞判定が行えない
スマートフォン保持判定
位置測位を行わない
屋内・屋外判定
GPS終了
更新時間を長めに設定
Timer
位置情報取得開始
（GPS起動）
持っていない
持っている
屋内
屋外
位置情報による移動・停滞判定
停滞
更新時間を
初期値に設定
移動
位置情報取得完了
（GPS終了）

## Slide 14: 位置情報による移動・停滞判定
停滞範囲
アクセスポイントが利用できない場合に利用
停滞範囲を越えた移動がないか確認
  位置情報から移動距離を算出
  停滞範囲を越えて移動していないかを確認
  更新時間を一定値を超えない範囲で増加させる
停滞範囲
過去に取得した位置情報
最新の位置情報
過去に移動中と判定された
最新の位置情報
更新時間：2
停滞範囲を
超えて移動
移動中と判定
更新間隔は
変更しない

## Slide 15: 位置情報による移動・停滞判定
アクセスポイントが利用できない場合に利用
停滞範囲を越えた移動がないか確認
  位置情報から移動距離を算出
  停滞範囲を越えて移動していないかを確認
  更新時間を一定値を越えない範囲で増加させる
停滞範囲
停滞範囲内の移動
停滞中と判定
更新間隔を
長めに設定
停滞範囲を
超えて移動
移動中と判定
更新間隔を
初期値に設定
停滞を検出して、
GPSの起動回数を減らす
停滞範囲
過去に取得した位置情報
最新の位置情報
過去に移動中と判定された
最新の位置情報
更新間隔：2→4→8→8→2
更新時間：2
更新時間：2
更新時間：4
更新時間：8
更新時間：8

## Slide 16: 実装
スマートフォン保持判定
Wi-Fiによる
移動・停滞判定
屋内・屋外判定
位置情報による移動・停滞判定
加速度を取得してユーザがスマートフォンを放置していないかを検出
周囲のアクセスポイントの情報を利用してユーザの停滞を検出
GPS衛星からの電波状況が悪い場合はGPSを即座に終了
取得した位置情報からユーザの停滞を検出
実装済み
未実装

## Slide 17: 評価
実験環境
  試作システムを作成して提案手法の有効性の評価
    Case1：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：10 分）
    Case2：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：2 分）
    Case3：提案手法を適用したTLIFES
評価ポイント
  移動経路を把握できるか
  （100ｍ～250mの間隔で位置情報を取得したい）
  停滞中に無駄な位置測位を行なっていないか
  どの程度消費電力を削減できるか

## Slide 18: 評価
実験
    被験者：1名
    実験端末：GalaxyNexus×3台（Case1~３を適用）
  移動経路：名城大学に2時間停滞→大学周辺を40分間移動→大学に2時間停滞
実際の移動経路
名城大学（出発点・終着点）
100ｍ
    Case1：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：10 分）
    Case2：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：2 分）
    Case3：提案手法を適用したTLIFES

## Slide 19: 評価
Case1
Case2
Case3
    Case1：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：10 分）
    Case2：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：2 分）
    Case3：提案手法を適用したTLIFES
 | Case1 | Case2 | Case3
移動中の位置測位回数 | 5 | 15 | 13
停滞中の位置測位回数 | 25 | 135 | 0
位置測位回数 | 30 | 150 | 13
各ケースにおけるGPS 測位回数
100ｍ
100ｍ
100ｍ

## Slide 20: バッテリ残量の変化
測定結果
  提案システム（Case3）を導入することで、Case２の半分以下の消費電力で稼働することを確認
バッテリ全体の7%の電力消費
    Case1：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：10 分）
    Case2：従来のTLIFES（GPS 取得間隔：2 分）
    Case3：提案手法を適用したTLIFES
５時間
バッテリ全体の17%の電力消費

## Slide 21: まとめ
停滞を検出しGPSの起動を減らすことで、消費電力を半分以下に抑えつつ、移動経路を把握できることを確認した
今後の課題
  自動車や電車などで長時間の移動をする場合の検討を行う
  位置情報による移動・停滞判定の実装と評価